| 1. 使 用 環 境 條 件 Apply Environmental Condition： No. 项目 item 规格 standard 1-1 保存溫度 Storage Temperature Range -20℃～60℃ 1-2 操作溫度 Operating Temperature Range -10℃～50℃ 1-3 操作電壓 Operating Voltage Range 4.8V~6.0V 2. 測 試 環 境 Standard Test Environment： 2-1 測試環境 Standard Test Environment 每一个检查必须是正常的温度和湿度进行测量，温度25 ± 5℃，相对湿度65 ± 10％,在按照本规范的标准测试条件下判断特征。 Every characteristic of the inspect must be normal temperature and humidity carry out the test , temperature 25±5℃ and relative humidity 65±10％ of judgment made in accordance with this specification standard testing conditions. 3. 外 觀 檢 查 Appearance Inspection： No. 项目 item 规格 standard 3-1 外觀尺寸 Outline Drawing 尺寸见附件 Dimension see the attachment 3-2 外觀 Appearance 无损坏，不允许影响功能 No damage which affects functions allowed |
| --- |
|  | Product Name 無刷伺服器 Digital Brushless Servo | Model No. BLS-0604 | Version V1 | Page 1/3 |

| 4. 電 氣 特 性 Electrical Specification (Function of the Performance)： No. 项目 item 4.8V 6.0V 4-1 空載轉速 Operating speed (at no load) 0.05 sec/60° 0.04 sec/60° 4-2 空載電流(低速到快速) Running current at no load(Slow to Fast) 110~510 mA 110~550 mA 4-3 停止扭力 Stall torque (at locked) 5.0 kg-cm 6.0kg-cm 4-4 停止電流 Stall current (at locked) 4000 mA 4000 mA 4-5 待機電流 Idle current (at stopped) 30 mA 30 mA 注：项目4-2定义平均值时，伺服器无负荷运行 Note: Item 4-2 definition is average value when the servo running with no load 5. 機 械 特 性 Mechanical Specification： No. 项目 item 规格 standard 5-1 外觀尺寸 Overall Dimensions 见附件 See the drawing 5-2 機構極限角度 Limit angle 180° ± 10° 5-3 重量 Weight 63 ± 1g 5-4 導線規格 Connector wire gauge ＃28 AWG 0.08*60 5-5 導線長度 Connector wire length 300 ± 5 mm 5-6 舵片規格 Horn gear spline ψ5.8*25T 5-7 舵片種類 Horn type 一字、十字，圆盘，星型 Double Arm,Cross , Disk , Star 5-8 減速比 Reduction ratio 1/79 5-9 齿轮材质 Materials of the gear 镀钛齿轮 Titanium Shielded 7075 Alu |
| --- |
|  | Product Name 無刷伺服器 Digital Brushless Servo | Model No. BLS-0604 | Version V1 | Page 2/3 |

| 6. 控 制 特 性 Control Specification： No. 项目 规格 6-1 控制系統 Control system 脈波寬度調變 Pulse Width Modification 6-2 放大器種類 Amplifier type 500Hz 数字控制器 500Hz Digital Controller 6-3 操作角度 Operating travel 120° (在1500→2000 μsec) 6-4 中立位置 Neutral position 1500 μsec 6-5 脈波訊號虛位 Dead band width 1 μsec 6-6 旋轉方向 Rotating direction 逆时针 (在1500→2000 μsec) Anticlockwise (when1500→2000 μsec) 6-7 脈波寬度範圍 Pulse width range 690→2310 μsec 6-8 可作動角度範圍 Maximum travel 大约210°(在690→2310 μsec) Approx 210°(when690→2310 μsec) |
| --- |
|  | Product Name 無刷伺服器Digital Brushless Servo | Model No. BLS-0604 | Version V1 | Page 3/3 |